Инструкция по эксплуатации сетки

СТРЕН С-4, С-5, С-6 для армирования цементных стяжек

- Перед началом работ на территорию для бетонных полов укладывается уплотненный уравнивающий слой песка 12-24 кг/м2

- Используется картирование, устройство опалубки, дренаж. Поверхность будущего пола делится на секции с целью рационализации работы. Затем устраивается опалубка.

- Распределение бетонной смеси по заранее размеченным секторам (см. п. 1), при этом время подачи различных партий цементно-песчаного раствора на объект должно быть максимально сокращено – иначе неминуемо возникновение «холодных швов» и снижение прочности готового бетонного пола (бетон 60 - 120 мм маркой B25 M350 и армированием сеткой СТРЕН С-4, С-5, С-6, тип сетки выбирается по дальнейшим эксплуатационным характеристикам бетонного пола и должна быть не ниже 60-80 мм от нижнего уровня заливки бетонного слоя).

- Уплотнение бетона (производится с помощью виброреек), разравнивание (с помощью ручных реек).

- Бетонная смесь вместе с полимерной сеткой СТРЕН С-4, С-5, С-6.

- Уплотненный слой песка.

- Укрепленный грунт.

Используемые материалы:

- Сетка в рулонах СТРЕН С-4, С-5, С-6.

- Песок 12-24 кг/м2

- Бетон B25 M350 (толщина слоя 60 - 120 мм)

Температурные условия для использования сетки (от -70 С0 до +120 С0)

Количество, тип, размеры и различные формы армированной сетки могут быть согласованы под ваш индивидуальный заказ, а также наш специалист проконсультирует вас по сетке и правильному подбору сопутствующих материалов.